Příloha č. 1

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU:

„Automobil pro přepravu osob na invalidním vozíku“

Značka a typ vozidla: …………………………………………………………………………….

| Č. | Technické parametry | Splňuje | Nesplňuje | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Základní parametry vozidla |  |
| 1.1 | Nové vozidlo / předváděcí vozidlo max. nájezd 500 km |  |
| 1.2 | Celková hmotnost max. 3500 kg |  |  |  |
| 1.3 | Kabina pro min 5 osob (4 + 1 osoba sedící na invalidním vozíku) |  |  |  |
| 1.4 | Celková délka vozidla min. 4 800 mm |  |  |  |
| 1.5 | Celková výška vozidla max. 1 850 mm |  |  |  |
| 1.6 | Rozvor náprav min. 2 900 m |  |  |  |
| 1.7 | Motor zážehový min. EURO 6 |  |  |  |
| 1.8 | Výkon motoru min. 84 kW |  |  |  |
| 1.9 | Obsah motoru min. 1 490 ccm |  |  |  |
| 1.10 | Pohon přední nápravy |  |  |  |
| 1.11 | Převodovka mechanická plně synchronizovaná |  |  |  |
| 1.12 | Barva karoserie základní bezpříplatková |  |  |  |
| 1.13 | Klimatizace min. manuální |  |  |  |
| 1.14 | Vozidlo vybaveno ABS a ESP |  |  |  |
| 1.15 | Centrální zamykání s dálkovým ovládáním |  |  |  |
| 1.16 | Mlhová světla vpředu a vzadu |  |  |  |
| 1.17 | Autorádio, možnost připojení telefonu pomocí Bluetooth |  |  |  |
| 1.18 | Parkovací senzory vpředu a vzadu |  |  |  |
| 1.19 | Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka |  |  |  |
| 1.20 | Elektricky vyhřívané zadní sklo |  |  |  |
| 1.21 | Automatické světlomety |  |  |  |
| 1.22 | Stěrače s dešťovým senzorem |  |  |  |
| 1.23 | Vyhřívaná sedadla řidiče a spolujezdce |  |  |  |
| 1.24 | Tempomat |  |  |  |
| 1.25 | Povinná výbava vozidla dle aktuálního znění vyhlášky |  |  |  |
| 1.26 | Dva sklopné klíče |  |  |  |
| 1.27 | Sada kol z lehkých slitin s letními pneumatikami |  |  |  |
| 1.28 | Náhradní sada zimních pneu včetně ocelových disků (4 ks) |  |  |  |
| 1.29 | Zadní výklopné dveře nahoru |  |  |  |
| 1.30 | Osvětlení v nákladovém prostoru |  |  |  |
| 2. | Úprava vozidla nad rámec sériové výroby |  |  |  |
| 2.1 | Úprava vozidla formou snížené podlahy (snížené nájezdové rampy), umožňující převoz osoby sedící na invalidním vozíku |  |  |  |
| 2.2 | Sada pásů pro kotvení invalidního vozíku vč. bezpečnostního pásu |  |  |  |